Приложение № 1 к договору № от « » 2018 г.

Техническое задание

на выполнение работ по модернизации существующих объединенных систем

безопасности и видеонаблюдения

1. Общие сведения:

1.1. Объект муниципального общеобразовательного и (или) дошкольного образовательного учреждения (далее - Объект) представляет собой отдельно стоящее здание, находящееся на балансе муниципального образовательного учреждения в котором осуществляется учебный процесс с установленными в нем ранее локальными системами видеонаблюдения, охранно-пожарной и охранной сигнализациями.

Адреса объектов:

Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, 5

Пермский край, Пермский район, п. Красный восход, ул. Садовая, 12

2. Назначение существующей объединенной системы безопасности и видеонаблюдения:

2.1. Существующая объединенная система безопасности и видеонаблюдения предназначена для:

- оперативного сбора и обработки видеоинформации с Объекта учреждения, ее хранения для анализа складывающейся на объекте обстановки, документирования событий в случае возникновения нештатной ситуации, с фиксацией даты и времени;

- своевременного выявления попытки несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию и/или в помещения охраняемого Объекта, передачи сигнала тревоги на пост охраны Объекта (при наличии), с фиксацией даты и времени нарушения рубежа охраны.

3. Цель проведения работ по модернизации.

3.1. Целью проведения работ по модернизации является:

- обеспечение более качественного наружного и внутреннего  видеонаблюдения за обстановкой на Объектах образовательных учреждений, въезды/выезды, территория, периметр Объекта;

- расширение сектора обзора территории и периметра Объекта учреждения за счет установки видеокамер;

- обеспечение круглосуточного видеонаблюдения внутри Объектов учреждения: зоны рекреации, коридоры, лестничные марши и т.п. посредством увеличения количества внутренних видеокамер;

- осуществление круглосуточной автоматической записи видео и сохранения видеоинформации;

4. Требования к существующим объединенным системам безопасности и видеонаблюдения после модернизации

4.1. Существующие на Объектах учреждений объединенные системы видеонаблюдения после проведения работ по модернизации (далее - СПИ) должны:

- обеспечивать качество изображения с камер наружного и внутреннего видеонаблюдения, позволяющее различать государственный регистрационный номер автотранспортного средства, детали одежды и черты лица;

- соответствовать требованиям следующих руководящих документов (РД):

РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите Объектов от преступных посягательств”;

РД 78.36.006-2005 "Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования Объектов. Рекомендации”;

РД 78.36.007-99 "Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования Объектов. Рекомендации".

5. Требования к технической оснащенности модернизированной системы видеонаблюдения и безопасности Объекта.

5.1. В состав модернизированной системы безопасности и видеонаблюдения наряду с ранее установленным оборудованием видеонаблюдения,  должно быть интегрировано оборудование, устанавливаемое в соответствии с приложением № 1 к настоящему Техническому заданию  в процессе выполнения работ.

5.2. Источниками информации для системы видеонаблюдения Объекта учреждения служат наружные и внутренние видеокамеры, а базовыми блоками - видеорегистраторы, на которые сводится информация от всех типов камер видеонаблюдения.

5.3. Требования к технической оснащенности помещений каждого из объектов образовательных учреждений представлены Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

6. Требования к оборудованию системы видеонаблюдения (далее - СВ).

6.1. Систему видеонаблюдения выполнить на оборудовании совместимом с существующим оборудованием Объекта.

6.2. Все устанавливаемое в процессе модернизации оборудование СВ должно быть совместимо и иметь возможность интегрирования в единую сеть.

7. Требования к оборудованию системы видеонаблюдения (далее - «СВН») в составе объединенной системы безопасности и видеонаблюдения.

7.1. СВН Объекта учреждения должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

7.2. СВН Объекта учреждения должна иметь возможность выполнения следующих действий одновременно:

- передача текущей видеоинформации и ее отображение в реальном времени на мониторе (при наличии) удаленного рабочего места (далее - УРМ) оборудованного по месту нахождения Заказчика;

- запись и сохранение видеоинформации в течение не менее 30 (тридцати) дней;

- оперативный поиск и просмотр записи с заданной камеры видеонаблюдения за указанный временной интервал в пределах не менее десяти суток с даты осуществления записи;

- сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на жестком диске ПК Заказчика.

- должна предусматривать возможность разграничения прав пользователей на предоставление доступа в систему должностных лиц из числа персонала Объекта  и Заказчика для: просмотра текущей видеоинформации; работы с архивом; управления настройками системы.

7.3. Оборудование и материалы, входящие в перечень оборудования устанавливаемого в рамках проведения работ по модернизации, должны быть сертифицированы и иметь все необходимые разрешительно-эксплуатационные документы согласно требований действующего законодательства РФ.

8. Требования к структуре системы видеонаблюдения (далее - «СВН») в составе объединенной системы безопасности и видеонаблюдения.

8.1. Территориально-распределенная после проведения работ по модернизации СВН Объекта учреждения должна состоять из:

8.1.1. Оборудования сбора и передачи видеоинформации, в составе:

- IP камер видеонаблюдения купольных, с учетом эксплуатационных характеристик п. 9 Технического задания  для установки снаружи Объекта с устройствами монтажа;

- аналоговых наружных камер видеонаблюдения с улучшенным объективом (объектив улучшающий качество изображения и увеличивающий сектор обзора);

- камер видеонаблюдения, установленных внутри Объекта с устройствами монтажа (различные крепежные приспособления, коммутационное оборудование и т.п.);

- оборудования приема, обработки и записи видеоинформации, в составе:

цифровых комбинированных (гибридных) видеорегистраторов для приема сигнала с IP и аналоговых видеокамер, преобразователей сигналов;

- оборудования сбора информации и оборудования приема, обработки и записи видеоинформации для организации каналов передачи информации;

- каналов связи от оборудования приема, обработки и записи видеоинформации до единого мониторингового центра и ранее оборудованных клиентских рабочих мест;

- системы электропитания, в составе: системы электропитания от существующей сети электроснабжения; системы резервного (автономного) электропитания СВН.

9. Требования к техническим характеристикам и монтажно-эксплуатационной безопасности оборудования системы видеонаблюдения (далее - «СВН») в составе объединенной системы безопасности и видеонаблюдения.

9.1. При установке скоростных купольных IP - видеокамер для наружного видеонаблюдения Подрядчик должен руководствоваться следующими требованиями Заказчика:

- передача видеокамерой максимально качественного изображения (подробная детализация наблюдаемого Объекта учреждения, регистрационные номера автотранспортных средств, черты лиц субъектов, детали одежды и т.п.);

- возможность передачи качественного изображения в темное время суток. При этом угол излучения должен быть примерно равен углу обзора видеокамеры и обеспечивать равномерность подсветки в рамках кадра, что бы детали изображения с малым контрастом не могли оказаться неразличимы из-за перепадов между освещёнными и неосвещёнными фрагментами. При настройке установленных наружных видеокамер необходимо добиться равномерного освещения и чтобы прожектор одной камеры не “ослеплял” другую камеру;

- класс герметичности уличных камер не ниже IP 66, температурный диапазон использования не уже, чем  от -40 до +40 ºС;

9.2. При установке видеорегистраторов Подрядчик должен руководствоваться следующими требованиями Заказчика:

- многозадачность (одновременное выполнение: видеозаписи, воспроизведения, изменения настроек);

- работа по сети Ethernet/Internet, поддержка подключения мобильных устройств воспроизведения;

- адаптация к низкоскоростным каналам передачи информации, в т.ч. к каналам GSM;

- гибкая настройка записи видеоинформации (события в системе, детекция движения, расписание);

- емкость накопителя видеоинформации должна гарантированно обеспечить сохранение архива не менее 30 суток с даты осуществления записи;

- сохранение установленных настроек в энергонезависимой памяти с целью автоматического возобновления функционирования при длительных отключениях электропитания.

9.3. При выборе способов организации каналов передачи информации Подрядчик должен руководствоваться следующими требованиями Заказчика:

- защищенность устанавливаемого оборудования от внешнего подключения с целью получения третьими лицами видеоинформации или изменения настроек;

- устойчивая работа при любых климатических условиях (дождь, снег, гроза и т.п.)

9.4. Электропитание должно осуществляться от существующей системы электроснабжения Объекта напряжением не менее 220В;

9.5. Оборудование должно обеспечивать:

- безопасность специалистов, работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию, эксплуатации и обслуживании при соблюдении требований, предусмотренных эксплуатационной документацией;

- защиту от неумышленных (умышленных) действий персонала и (или) третьих лиц, которые могли бы привести к повреждениям оборудования, программного обеспечения или объектов автоматизации;

- все устанавливаемые на Объекте учреждения технические средства, конструкции и материалы должны быть безопасны для здоровья окружающих, окружающей среды и иметь все необходимые разрешительно-эксплуатационные документы и сертификаты.

9.6. Кабельные коммуникации устанавливаемого в рамках проведения работ по модернизации оборудования систем безопасности и видеонаблюдения прокладываются совместно с кабельными трассами структурированных кабельных сетей.

9.6.1. Горизонтальная разводка кабельных коммуникаций должна осуществляться в лотках, либо в гофротрубе на стальной проволоке по негорючему основанию.

9.6.2. Все коммуникации должны прокладываться максимально скрытно за обшивкой стен, потолков.

9.6.3. Все прокладываемые кабельные коммуникации должны быть защищены от механических повреждений гофротрубой, либо кабель-каналами.

9.6.4. Монтаж устанавливаемой аппаратуры должен быть выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- РД 78.147-93 Руководящий документ. Единые требования по технической укреплённости и оборудованию сигнализацией охраняемых Объектов;

- РД 78.145-93 Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ;

- Р 78.36.008-99 (Рекомендации). Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов;

- РД 78.36.002-99 Руководящий документ. Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля;

- ГОСТ Р 51558-2008 - Средства и системы охранные телевизионные.

11. Требования к производителю работ.

11.1. Специалисты Подрядчика производящие работы по модернизации существующих систем видеонаблюдения и безопасности, должны иметь соответствующие сертификаты и иные разрешительные документы, установленные действующим законодательством, подтверждающие право на выполнение данного вида работ и использование соответствующего оборудования.

12. Порядок контроля и приемки модернизированных систем.

12.1. Приемосдаточные испытания установленного оборудования должны проводиться объединенной комиссией в соответствии с эксплуатационно-технической документацией.

12.2. На приемосдаточные испытания должно предъявляться оборудование, прошедшее предварительные пуско-наладочные испытания, проведенные Исполнителем, и пробную эксплуатацию после завершения монтажа (не менее 2-х рабочих дней), проведенную персоналом образовательного учреждения ответственным за эксплуатацию данного оборудования в сопровождении и под контролем представителей Исполнителя имеющих соответствующую квалификацию.

12.3. Подрядчик предъявляет Заказчику отчетные материалы:

- комплект эксплуатационной документации на оборудование, установленное в рамках модернизации.

12.4. По результатам рассмотрения отчетной документации и проведенных приемосдаточных испытаний объединенная комиссия оформляет следующие документы:

- акты завершения монтажных и пуско-наладочных работ по установке оборудования;

- акт о проведении комплексных испытаний установленного оборудования и вводе в эксплуатацию.

13. Порядок внесения уточнений, дополнений и изменений.

13.1. Изменения или дополнения в настоящее Техническое задание могут быть внесены только в строгом соответствии требованиям действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

14. Приложения к техническому заданию являющиеся его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 – Требования к организации КСБ Объекта.

Приложение № 2 – Экспликации  помещений Объекта, схемы установки камер

Приложение №1

к Техническому заданию

1. Требования к организации работ по проведению модернизации существующих систем видеонаблюдения и безопасности на объекте

Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, 5

1.1. На объекте учреждения  в рамках проведения работ по модернизации необходимо:

- произвести монтаж наружных камер видеонаблюдения в соответствии с Приложением 2 к Техническому заданию;

- произвести настройку сектора обзора устанавливаемых наружных видеокамер для обеспечения (по требованию заказчика) максимального обзора периметра Объекта учреждения, при необходимости Исполнитель может сформировать предложения по дополнительной установке оборудования в целях дальнейшего улучшения функционирования системы видеонаблюдения;

- произвести монтаж внутренних видеокамер во внутренние помещения Объекта учреждения, в зонах повышенного контроля (входы, коридоры, зоны рекреации, лестничные марши), в соответствии с экспликацией (Приложение №2 к Техническому заданию);

- произвести настройку сектора обзора устанавливаемых внутренних  видеокамер для обеспечения максимально качественного обзора контролируемого сектора

1.2. Все оборудование, устанавливаемое в рамках проведения работ по модернизации, должно быть совместимым (иметь возможность интеграции) с оборудованием существующих  систем безопасности и видеонаблюдения.

2. Требования к организации работ по проведению модернизации существующих систем видеонаблюдения и безопасности на объекте

Пермский край, Пермский район, п. Красный восход, ул. Садовая, 12

- Произвести монтаж 4 наружных камер, места установки согласовать с Заказчиком

- Произвести установку и настройку видеорегистратора, подключение наружных видеокамер.